Formularz kosztorysowy:

_____m² Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK jako

zespolonej płyty jastrychowej z wypukłosciami

wykonanej z folii polistyrenowej z podcietymi

wypukłosciami o wysokosci 12_mm i umieszczona

od spodniej strony włóknina mocujaca.

Układanie rur grzewczych mozliwe jest w siatce

50, 100, 150 ... mm. Kazdorazowy zewnetrzny

rzadek wypukłosci mozna łaczyc ze soba przez

wciskanie. Wymiary płyt 1,1 m x 0,7 m = 0,77_m²

Płyty nalezy ułozyc fachowo, włacznie z przycieciem

w obszarach brzegowych, wzglednie z

zastosowaniem płyty wyrównawczej Schlüter®-

BEKOTEC-ENFGK.

Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

dotyczacych obróbki.

Materiał: ___________________________ €/m²

Robocizna: _________________________ €/m²

Cena koncowa: _____________________ €/m²

_____mb Schlüter®-BEKOTEC-BRS 505 KSF

jako pasek brzegowy z pianki polietylenowej

o zamknietych porach, grubosci 5_mm, szerokosci

50_mm, z obustronna stopka klejowa

dostarczyc i przykleic do przylegajacych scian

i stałych elementów budowlanych Stopka klejowa

musi znajdowac sie pod jastrychowa płyta

z wypukłosciami i musi byc z nia połaczona.

Nalezy przestrzegac wskazówek

producenta dotyczacych obróbki.

Materiał: ___________________________ €/m²

Robocizna: _________________________ €/m²

Cena koncowa: _____________________ €/m²

_____mb Schlüter® -DILEX-DFP jako profil dylatacyjny

z pianki polietylenowej o zamknietych

porach z boczna powłoka z twardego tworzywa

sztucznego, grubosc 10_mm, z samoprzylepna

stopka dostarczyc i przykleic w obszarze drzwi.

Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

dotyczacych obróbki.

Wysokosc:

- 60_mm

- 80_mm

- 100_mm

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

_____mb Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR jako

rura grzewcza 10 x 1,3_mm, o kontrolowanej

jakosci, z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

PE-RT o duzej odpornosci na wysokie temperatury,

bardzo elastyczna, do optymalnego

układania w jastrychowej płycie z wypukłosciami

Schluter R-BEKOTEC dostarczyc i fachowo

ułozyc. Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

dotyczacych obróbki.

Produkt: _______________________________

Nr artykułu: _____________________________

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

_____m2

- Jastrych cementowy klasy wytrzymałosciowej
CT-C25-F4 (ZE 20)

- nanoszony konwencjonalnie

- jastrych płynny

- Jastrych anhydrytowy klasy wytrzymałosciowej
CA-C25-F4 (AE 20)

- nanoszony konwencjonalnie

- jastrych płynny

równowazne

o grubosci co najmniej 8_mm ponad wypukłosciami

jastrychowej płyty polistyrenowej

Schlüter®-BEKOTEC-EN naniesc bezspoinowo,

zagescic i wygładzic. Nalezy unikac powstania

mostków akustycznych przy scianach lub

innych stałych elementach budowlanych i

progach drzwi.

Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

dotyczacych obróbki.

Materiał: ___________________________ €/m2

Robocizna: _________________________ €/m2

Cena koncowa: _____________________ €/m2

________m2 Schlüter®-DITRA 25 mate neutralizujaca

naprezenia i oddzielajaca wykonana z

folii polietylenowej, o zeberkowanej strukturze

w formie ogona jaskółczego, z tkanina nosna na

stronie spodniej, dostarczyc i fachowo nakleic

metoda cienkowarstwowa w kleju wiazacym

hydraulicznie, na nosnym jastrychu BEKOTEC.

_ Schlüter®-DITRA 25 dodatkowo jako uszczelnienie

zespolone. W tym celu nalezy fachowo

uszczelnic wszystkie połaczenia

z rurami, upustami podłogowymi, podłaczeniami

sciennymi i pokryciami połaczen przy

uzyciu Schlüter®-KERDI-BAND. Z tego wynikajacy

dodatkowy nakład pracy nalezy

- wliczyc w cene ogólna

- rozliczyc osobno

Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

dotyczacych obróbki.

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

_____mb Schlüter®-DILEX-KS jako profil dylatacyjny

z metalowymi brzegami

- EKSN = ze stali nierdzewnej

- EKSN V4A = ze stali stopowej 1.4404 (V4A)

- AKSN = z aluminium

z trapezoidalnie perforowanym ramionami

mocujacymi i umieszczona w komorze o kształcie

litery U 11-milimetrowa wkładka dylatacyjna

z syntetycznej gumy dostarczyc i fachowo

wbudowac w trakcie wykonywania posadzki

z płytek, przestrzegajac przy tym wskazówek

wykonawczych producenta.

Kolor: _________________________________

Wysokosc profilu: _______________________

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

_____mb profilu dylatacyjnego Schlüter®-DILEX-

-BWB, z katownikami mocujacymi z regeneratu

twardego PVC, posiadajacymi trapezoidalna

perforacje i elastyczna strefe dylatacyjna szerokosci

ok. 10_mm z miekkiego CPE, dostarczyc

i fachowo zamontowac podczas układania

posadzki z płytek, przestrzegajac przy tym

wskazówek wykonawczych producenta.

Kolor: _________________________________

Wysokosc profilu: _______________________

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

_____mb profilu dylatacyjnego Schlüter®-DILEX-

-BWS, z katownikami mocujacymi z regeneratu

twardego PVC, posiadajacymi trapezoidalna

perforacje i elastyczna strefe dylatacyjna szerokosci

ok. 5_mm z miekkiego CPE, dostarczyc

i fachowo zamontowac podczas układania

posadzki z płytek, przestrzegajac przy tym

wskazówek wykonawczych producenta.

Kolor: _________________________________

Wysokosc profilu: _______________________

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

______mb Schlüter®-DILEX-AKWS jako profil

dylatacyjny z katownikami mocujacymi z aluminium,

posiadajacymi trapezoidalna perforacje

i elastyczna komore dylatacyjna z wkładka

szerokosci 6_mm z tworzywa sztucznego

dostarczyc i fachowo zamontowac podczas

układania posadzki z płytek, przestrzegajac przy

tym wskazówek producenta.

Wysokosc profilu (odpowiednio do

grubosci płytek): _____________________mm

Kolor: _________________________________

Nr artykułu: _____________________________

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

_____mb dwuczesciowego, naroznego profilu

dylatacyjnego Schlüter®-DILEX-EK, z połaczeniem

na wpust i pióro, zapewniajacego

trwale elastyczne spoiny brzegowe w strefie

przejsciowej sciana/posadzka, z katownikami

mocujacymi z regeneratu twardego PVC,

posiadajacymi trapezoidalna perforacje i elastyczna

strefe dylatacyjna z miekkiego CPE,

przeznaczonego do kompensacji odkształcen

pionowych do 8_ mm, dostarczyc i fachowo

zamontowac. Nalezy przestrzegac wskazówek

wykonawczych producenta.

Kolor: _________________________________

Wysokosc profilu: _______________________

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

_____ mb Schlüter®-DILEX-RF dwuczesciowego,

naroznego profilu dylatacyjnego z połaczeniem

na pióro i wpust do trwale elastycznych

spoin brzegowych w obszarach połaczen

posadzki ze sciana z ramionami mocujacymi

z twardego PVC posiadajacymi trapezoidalna

perforacje i elastyczna wkładka CPE do kompensacji

odkształcen do 8_ mm dostarczyc i

fachowo zamontowac. Nalezy przestrzegac

wskazówek producenta dotyczacych obróbki.

Wysokosc profilu U: __________________mm

Wysokosc profilu O: __________________mm

Kolor: _________________________________

Nr artykułu _____________________________

Materiał: ___________________________ €/m

Robocizna: _________________________ €/m

Cena koncowa: _____________________ €/m

_____m2

_ płytek ceramicznych

_ płyt z kamienia naturalnego

_ płyt z kamienia sztucznego

o formacie ..........cm x ..........cm

Fabrykat:___________ Nr artykułu:__________

dostarczyc i fachowo ułozyc metoda cienkowarstwowa

w hydraulicznie wiazacej zaprawie

cienkowarstwowej na Schlüter®-DITRA 25 i po

stwardnieniu zaprawy zaspoinowac. Nalezy

przestrzegac wskazówek wykonawczych

producenta.

Materiał: ___________________________ €/m2

Robocizna: _________________________ €/m2

Cena koncowa: _____________________ €/m2