_____sztuk Schlüter®-LIPROTEC LT EBR 3 odbiornik do sterowania taśmami RGB-LED serii: LT ES 8 poprzez połączenie Bluetooth. Obsługa odbiornika następuje poprzez bezpłatny App Schlüter®-LED-Color-Control, dostępny przez App Stores dla przyrządów Android lub iOS.

Dostawa składa się z:

Bluetooth-odbiornik 			1 szt.

3-żyłowe zaciski przyłączeniowe	4 szt.

Instrukcji montażu 			1 szt.

Instrukcji obsługi 			1 szt.

Opakowanie kartonowe

... dostarczyć i podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.

Podłączenie zasilania elektrycznego/zasilacza sieciowego

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie doliczone do ceny jednostkowej,

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie specjalnie wynagrodzone.

Wymiary (dług. x szer. x wys.) 		87 x 21 x 8,5 mm (bez kabla)

Nr art.:	________________________
Materiał:	________________________€/szt.
Wynagrodzenie: 	_________________€/szt.
Cena całkowita:____________________€/szt.

Funkcje Bluetooth-odbiornik i App Schlüter®-LED-Color-Control:

• Można sterować oddzielnie wieloma odbiornikami za pomocą jednego terminala.

• Z jednym odbiornikiem mogą być sprzężone maks. dwa terminale.

• Możliwe jest tylko jedno aktywne połączenie.

• Istnieje możliwość nastawienia 16,7 mln. kolorów.

• Można wprowadzić do pamięci 16 kolorów.

• Wszystkie barwy można przyciemniać.

• Zmiana barw może następować automatycznie.

• Istnieje możliwość nastawienia czasu przebiegu kolorów.

• Do wyboru istnieją 42 różne przebiegi kolorów.

Dane techniczne Bluetooth-odbiornika:

Częstotliwość odbioru: 			2,402 do 2,480 GHz

Połączenie: 				Bluetooth

Zasięg: 					maks. 15 m

Przewód przyłączeniowy (wejście): 	300 mm, 2 x 1,31 mm² (AWG 16)

Przewód przyłączeniowy (wyjście): 	300 mm, 4 x 0,82 mm² (AWG 18)

Napięcie wejściowe: 			24 V

Maks. dopuszczalna 			temperatura otoczenia w trakcie pracy: -20 °C do +60 °C

Maks. całkowite obciążenie wyjścia: 	48 W

Maks. całkowite obciążenie 3 wyjść: 	144 W

Maks. całkowite obciążenie 
w systemie LIPROTEC:			135 W

Maks. długość taśmy RGB-LED Typ LTES8

w systemie LIPROTEC: 			9 m

PWM: 					1000 Hz

Stopień ochrony: 			IP63

Bluetooth® jest powszechnie stosowanym standardem, który znajduje zastosowanie w różnych wersjach obecnie stosowanych mobilnych terminali. Wymaganie odnośnie dostosowania software producenta terminala może mieć niekorzystny wpływ lub nie może gwarantować odpowiedniej wydajności lub kompatybilności. Odpowiedzialność z tego tytułu jest wyraźnie wyłączona. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi terminala. Terminal nie znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe funkcje znajdują się w odpowiedniej instrukcji montażu.

Prosimy o stosowanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie przepisów prawnych i wskazówek producenta.