_____sztuk Schlüter®-LIPROTEC-ER (LT ER 1) Receiver do sterowania białymi taśmami LED ze stałą temperaturą barwową seriami: LT ES 1 / LT ES 2 / LT ES 3 / LT ES 4 / LT ES 5 / LT ES 6. Receiver jest sterowany opcjonalnie poprzez łącze radiowe przez nadajnik serii LT E1 / LT E2 lub LT E7.

Dostawa składa się z:

Receiver 							1 szt.

Kabla przyłączeniowego do zasilacza sieciowego,

długość 1 m, (2 x 1,31 mm²) AWG 16 			1 szt.

Śrubokręta krzyżakowego (3 mm) 			1 szt.

Instrukcji montażu 					1 szt.

Opakowanie kartonowe

... dostarczyć i podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.

Podłączenie zasilania elektrycznego/zasilacza sieciowego

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie doliczone do ceny jednostkowej,

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie specjalnie wynagrodzone.

Wymiary (dług. x szer. x wys.) 		165 x 47 x 35 mm

Nr art.:	________________________
Materiał:	________________________€/szt.
Wynagrodzenie: 	_________________€/szt.
Cena całkowita:____________________€/szt.

Funkcje Receiver LT ER 1 z odpowiednimi nadajnikami:

Nadajnik 1-kanałowy LT E1 KS ..

- włączanie / wyłączanie / przyciemnianie w jednym obszarze oświetlenia (1 Receiver)

Nadajnik 2-kanałowy LT E2 KS ..

- włączanie / wyłączanie / przyciemnianie w dwóch obszarach oświetlenia (2 Receiver)

Nadajnik 7-kanałowy LT E7 KS ..

- włączanie / wyłączanie / przyciemnianie w jednym obszarze oświetlenia (1 Receiver)

- 4 nastawione wstępnie stopnie jasności (LT ER 1)

Dane techniczne Receiver LT ER 1:

- Częstotliwość odbioru: 					868,3 MHz

- Zasilanie elektryczne 					12 do 24 V

- Maks. dopuszczalna temperatura

otoczenia w trakcie pracy: 				-20°C do +60°C

- Maks. całkowite obciążenie wyjścia: 			4 A = 96 W

- Maks. całkowite obciążenie 3 wyjść: 			288 W

- Maks. całkowite obciążenie w systemie LIPROTEC: 	135 W

- Maks. długość taśmy LED w systemie

LIPROTEC: 						14 m

- PWM: 							200 Hz

- Stopień ochrony: 					IP20

Pozostałe funkcje znajdują się w odpowiedniej instrukcji montażu.

Prosimy o stosowanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie przepisów prawnych i wskazówek producenta.