_____sztuk Schlüter®-LIPROTEC-ER (LT ER 2) odbiornik do sterowania białymi taśmami LED ze stałą temperaturą barwową serii: LT ES 7. Odbiornik jest sterowany opcjonalnie poprzez łącze radiowe nadajnikiem serii LT E7.

Dostawa składa się z:

Odbiornik							1 szt.

Kabla przyłączeniowego do zasilacza sieciowego,

długość 1 m, (2 x 1,31 mm²) AWG 16 			1 szt.

Śrubokręta krzyżakowego (3 mm) 			1 szt.

Instrukcji montażu 					1 szt.

Opakowanie kartonowe

... dostarczyć i podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.

Podłączenie zasilania elektrycznego/zasilacza sieciowego

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie doliczone do ceny jednostkowej,

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie specjalnie wynagrodzone.

Wymiary (dług. x szer. x wys.) 		165 x 47 x 35 mm

Nr art.:	________________________
Materiał:	________________________€/szt.
Wynagrodzenie: 	_________________€/szt.
Cena całkowita:____________________€/szt.

Funkcje odbiornika LT ER 2 z nadajnikiem LT E7 ..:

Nadajnik 7-kanałowy LT E7 KS ..

- włączanie / wyłączanie / przyciemnianie w jednym obszarze oświetlenia (1 receiver)

- 4 nastawione wstępnie temperatury barwowe (LT ER 2)

Dane techniczne odbiornika LT ER 2:

- Częstotliwość odbioru: 				868,3 MHz

- Zasilanie elektryczne 				12 do 24 V

- Maks. dopuszczalna temperatura

otoczenia w trakcie pracy: 			-20°C do +60°C

- Maks. całkowite obciążenie wyjścia: 		2,5 A = 60 W

- Maks. całkowite obciążenie 3 wyjść: 		240 W

- Maks. całkowite obciążenie w systemie

LIPROTEC: 					120 W

- Maks. długość taśmy LED w systemie

LIPROTEC: 					9,3 m

- PWM: 						200 Hz

- Stopień ochrony: 				IP20

Pozostałe funkcje znajdują się w odpowiedniej instrukcji montażu.

Prosimy o stosowanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie przepisów prawnych i wskazówek producenta.