_____sztuk Schlüter®-LIPROTEC-ERM (LT ERM 3) odbiornik-Master LED do sterowania barwnymi taśmami LED serii: LT ES 8. Odbiornik-Master LED jest sterowany opcjonalnie poprzez łącze radiowe przez nadajnik serii LT E7 i może zostać rozszerzony o kilka następnych odbiorników-Slave LED.

Składa się z:

Odbiornik-Master LED					1 szt.

Kabla przyłączeniowego do zasilacza sieciowego,

długość 1 m, (2 x 1,31mm²) AWG 16 			1 szt.

Śrubokręta krzyżakowego (3 mm) 			1 szt.

Instrukcji montażu 					1 szt.

Opakowanie kartonowe

... dostarczyć i podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.

Podłączenie zasilania elektrycznego/zasilacza sieciowego

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie doliczone do ceny jednostkowej,

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie specjalnie wynagrodzone.

Wymiary (dług. x szer. x wys.) 		165 x 68 x 35 mm

Nr art.:	________________________
Materiał:	________________________€/szt.
Wynagrodzenie: 	_________________€/szt.
Cena całkowita:____________________€/szt.

Funkcje odbiornika-Master LT ERM 3 z nadajnikiem LT E7 ..:

Nadajnik 7-kanałowy LT E7 KS ..

- włączanie / wyłączanie / przyciemnianie w jednym obszarze oświetlenia (1 odbiornik)

- 8 nastawione wstępnie barw (LT ER 3)

- 1 scena zmiany kolorów z 3 stopniami prędkości (LT ER 3)

- 4 sceny „Wellness“ z różnymi prędkościami (LT ER 3)

- Dane techniczne odbiornika-Master LT ERM 3:

- Częstotliwość odbioru: 					868,3 MHz

- Zasilanie elektryczne 					24 V

- Maks. dopuszczalna temperatura

otoczenia w trakcie pracy: 				-20 °C do +60 °C

- Maks. całkowite obciążenie wyjścia: 			4 A = 96 W

- Maks. całkowite obciążenie 3 wyjść: 			288 W

- Maks. całkowite obciążenie w systemie

LIPROTEC: 						135 W

- Maks. długość taśmy LED w systemie

Master/Slave: 						365 m

- PWM:							200 Hz

- Stopień ochrony:					IP20

- Wymiary: 						165 x 68 x 35 mm

- Maks. Ilość odbiorników Slave:					40 szt.

- Maks. odległość między dwoma odbiornikami:		 50 m

- Maks. odległość całkowita między dwoma

odbiornikami-Master i wszystkimi odbiornikami-Slave: 		200 m

- Przekrój przewodu do BUS: 				2 x 1,31 mm² (AWG 16)

Pozostałe funkcje znajdują się w odpowiedniej instrukcji montażu.

Prosimy o stosowanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie przepisów prawnych i wskazówek producenta.