_____sztuk Schlüter®-LIPROTEC-ERS (LT ERS 2) Slave-Receiver LED do zwiększenia wydajności LED. Połączenie następuje za pomocą przewodu do jednego Master-Receiver LED lub do innego Slave-Receiver LED. Działanie Slave-Receiver LED postępuje za Master-Receiver LED. Zastosowanie Slave-Receivern LED z jednym nadajnikiem służy do sterowania dużymi instalacjami przestrzennie znacznie oddalonymi od siebie.

Do sterowania taśmami LED serii LTES 7.

Dostawa składa się z:

Slave-Receiver LED				1 szt.

Kabel przyłączeniowy do zasilacza sieciowego,

długość 1 m, (2 x 1,31mm²) AWG 16 		1 szt.

Instrukcji montażu 				1 szt.

Opakowanie kartonowe

... dostarczyć i podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.

Podłączenie zasilania elektrycznego/zasilacza sieciowego

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie doliczone do ceny jednostkowej,

- musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie specjalnie wynagrodzone.

Wymiary (dług. x szer. x wys.) 		165 x 47 x 35 mm

Nr art.:	________________________
Materiał:	________________________€/szt.
Wynagrodzenie: 	_________________€/ szt.
Cena całkowita:____________________€/ szt.

Dane techniczne Slave-Receiver LT ERS 2:

- Częstotliwość odbioru: 				868,3 MHz

- Zasilanie elektryczne 				24 V

- Maks. dopuszczalna temperatura

otoczenia w trakcie pracy: 				-20 °C do +60 °C

- Maks. całkowite obciążenie wyjścia: 		2,5 A = 60 W

- Maks. całkowite obciążenie 3 wyjść: 		240 W

- Maks. całkowite obciążenie w systemie

LIPROTEC: 						135 W

- Maks. długość taśmy LED w systemie

- Master/Slave: 					380 m (LTES 7)

- PWM: 						200 Hz

- Stopień ochrony: 					IP20

- Maks. ilość Slave: 					40 szt.

- Maks. odległość między dwoma Receiver: 		50 m

- Maks. odległość całkowita między 
Master-Receiver i wszystkimi Slave-Receiver: 	200 m

- Przekrój przewodu do BUS: 			2 x 1,31 mm² (AWG 16)

Pozostałe funkcje znajdują się w odpowiedniej instrukcji montażu.   

Prosimy o stosowanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie przepisów prawnych i wskazówek producenta.