Formularz kosztorysowy:

_____ mb profilu Schlüter®-DILEX-EP jako

dylatacyjny profil przeznaczony do wbudowania

w jastrych, którego części boczne wykonane

są z regeneratu twardego PCV połączone w

górnej i dolnej części mostkiem z miękkiego

tworzywa sztucznego (CPE), dostarczyć i w

trakcie montażu jastrychu zespolonego lub

jastrychu na warstwie oddzielającej prawidłowo

wbudować, tak aby mostki mocujące były

w pełni zatopione w jastrychu. Profile należy

wypoziomować i tak ustawić aby odpowiadał

on siatce spoin później układanej wykładziny

ceramicznej. Należy przestrzegać wskazówek

producenta dotyczących montażu.

Wysokość profilu: ___________________mm

Nr artykułu: ____________________________

Materiał: __________________________ €/m

Robocizna: ________________________ €/m

Cena końcowa: ____________________ €/m